2022年安徽司尔特化肥科技有限公司

固体废物污染环境防治信息公开公示

为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，现对本公司固体废物污染环境防治信息公开如下：

一、基本信息

安徽省司尔特肥业股份有限公司总部位于国家级宁国经济技术开发区，是专业从事各类磷复肥、缓控释肥料、专用测土配方肥、生态肥料、有无机肥料及新型肥料研发、生产与销售为一体的现代化高科技上市公司，拥有安徽宁国、宣州、亳州及贵州开阳四大化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。

主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、全元生物有机肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、花卉肥、粉状磷酸一铵、颗粒磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、土壤调理剂、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强、安徽企业百强行列，国家级高新技术企业。是国家农业部测土配方施肥定点生产企业。

产生的危险废物主要为含砷污泥、废催化剂、废矿物油、实验室废液、实验室废空瓶、废油漆桶。

含砷污泥由硫酸污水处理产生，废催化剂由二氧化硫催化氧化制硫酸过程中更换下来产生，实验室废液、实验室废空瓶由水质在线监测更换试剂产生，废矿物油由设备设施进行润滑时产生，废油漆桶由设备进行防腐时产生。

二、固废产生信息

公司生活垃圾由市政环卫部门统一处理，生产过程中的危险废物全部交由有资质的单位处置。

| 废物编号 | 废物类别 | 2021年末贮存量 （t） | 2021年 产生 量 （t） | 2022年 处 置 量 （t） | 2022年末贮存量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261-139- 24 | 含砷污泥(HW24) | 51.22 | 11.803 | 63.04 | 0.109 |
| 900-047-49 | 实验室废液(HW49) | 0.5 | 0 | 0.458 | 0 |
| 900-032-36 | 实验室废空瓶(HW49) | 0.1 | 0 | 0.032 | 0 |
| 900-041-49 | 废催化剂(HW50) | 0 | 0.0801 | 62.04 | 3.0571 |
| 900-214-08 | 废矿物油(HW08) | 1.35 | 0.042 | 0 | 0.2333 |
| 900-041-49 | 废油漆桶(HW49) | 2.68 | 0 | 1.18 | 0.88 |

三、危废转移信息

2022年危险废物有省内转移和省外转移，无自行处理设施，全部交由有资质的单位处置，处置单位为： 安徽浩悦环境科技有限责任公司、河南宏升金属材料有限公司、马鞍山澳新环保科技有限公司。我公司严格执行转移联单制 度，切实加强对危险废物产生、收集、贮存、转移、处置的全过程控制。

2022年我公司共处置危险废物131.79吨。

四、防范措施

各危险固废做好分类收集工作，规范暂存及转移。危险固废暂存按《危险废物贮存污染 控制标准》 (GB18597-2001)要求，分类收集，贮存于专门危险固废暂存场所，贮存容器加盖 密闭，地面硬化防渗漏； 转移及处置过程全程监管、控制，并建立转移、处置管理台账，确保该固废的有效处置，避免二次污染产生。做好废物贮存场所防风、防雨、防晒和防渗工作。 危险废物转移遵从《危险废物转移联单管理办法》 及其他有关规定的要求，以便管理部门对 危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。